Popis protokolu FERNET, RS485, 57600Bd
--------------------------------------

XON - Info řídící jednotky o datu, času a spojení řídící jednotky se serverem.
Každých 15 sec. Pokud čtečka neobdrží tuto zprávu, začne signalizovat offline stav.
směr: Vysílaní

-> 000034: 2019-02-07 19:01:36,9065921 +10,0547697
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
|synchronizace| |-------------- hlavicka ------------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FF FD 0C 03 00 19 02 07 19 01 40 02 12 0A 0B 58 4F
 | | | | | | | | | | | |
 00 = úvodní byte | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | | |
    55 55 55 55 = synchronizační vlajky | | | |
        | | | | | | | | | |
        FF = Destination (0xFF = broadcast adresa)
        | | | | | | | | |
        FD = Source (0xFD = adresa řídící jednotky)
        | | | | | | | |
        0C = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | | | |
        03 = Packet flag (X0 až X3 číslo paketu, X3
        | inicializační, které lze používat trvale a neřešit
        | číslování) | | | |
        | | | | | |
        00 = ID paketu XON ( verze protokolu )
        | | | | |
        19 02 07 19 01 40 = rok měsíc den hodina minuta
        | sekunda v BCD
        | | | |
        02 = Connections (0x02 = řídící jednotka
        | čteček má spojení s nadřízeným serverem)
        |
        12 0A 0B = rok měsíc den (v tomto případě 11.10.2018)
        | vydání FW řídící jednotky.
        | |
        58 = první část CRCu (LSB byte z XORu
        | od Destination po poslední datový byte)
        |
        4F = druhá část CRCu (LSB byte z ADD
        od Destination po poslední datový byte)

        *********** KONFIGURACE 1. ČTEČKY *************

FN_EVDEVICEPOWERUP - Ohlášení zapnutí čtečky
směr: Příjem
<- 000036: 2019-02-07 19:01:45,2898589 +8,3831607
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
|synchronizace| |---------- hlavicka –---------| |-- data--| |crc|
 00 55 55 55 55 FF FE 0C 03 F2 04 3E 06 38 36 0B 3E 06 38 36 F3 8E
        | | | | | | | | | | |
        FF = Destination (0xFF = všem)| | | |
        | | | | | | | | | |
        FE = Source (0xFE od síťového zařízení s MAC) |
        | | | | | | | |
        0C = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu |
        | | | | | | |
        03 = Packet flag | | | |
        | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | |
        | | | | | |
        04 = Délka hlavičky| | |
        | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení | |
        | | | |
        0B = ID paketu PowerUp
        | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení podruhé
        | |
        F3 = crc1
        |
        8E = crc2

FN_EVNOTCONFIGURE - Ohlášení nenakonfigurované čtečky
Opakuje se periodicky, dokud čtečka nepřijme zprávu FN_CMHWCONFTERM.
směr: Příjem

<- 000038: 2019-02-07 19:01:48,8446037 +3,5544354
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |-------------- hlavicka ------| |---------------- data –-----------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FF FE 42 03 F2 04 3E 06 38 36 02 3E 06 38 36 FE FF 01 01 46 57 .. .. .. 00 D7 22
        | | | | | | | | | | | | | | | |
        FF = Destination (0xFF = všem)| | | | | | | | |
        | | | | | | | | | | | | | | |
        FE = Source (0xFE od síťového zařízení s MAC) | | | | | |
        | | | | | | | | | | | | |
        42 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | | | | | |
        | | | | | | | | | | | |
        03 = Packet flag | | | | | | | | |
        | | | | | | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | | | | | | |
        | | | | | | | | | | |
        04 = Délka hlavičky| | | | | | | |
        | | | | | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení | | | | | | |
        | | | | | | | | |
        02 = ID paketu FN_EVNOTCONFIGURE | | |
        | | | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení podruhé | | |
        | | | | | | |
        FE = není přiřazena žádná řídící jednotka
        | | | | | |
        01 = délka binárních parametrů
        | | | | |
        01 = délka binárních parametrů
        |-> počátek textové identifikace čtečky
        | | |
        00 = ukončení řetězce
        | |
        D7 = crc1
        |
        22 = crc2

FN_CMHWCONFTERM - Potvrzení ohlášení čtečky řídící jednotkou
směr: Vysílaní

-> 000040: 2019-02-07 19:01:48,9100472 +0,0652775
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
|synchronizace| |------ hlavicka --------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 08 02 F2 04 3E 06 38 36 03 CA 4F
        | | | | | | | | | |
        FE = Destination - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | | | | |
        FD = Source - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | | |
        08 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | | |
        02 = Packet flag | | |
        | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | | |
        04 = Délka hlavičky| |
        | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení
        | | |
        03 = ID paketu FN_CMHWCONFTERM
        | |
        CA = crc1
        |
        4F = crc2

FN_EVPRESENT - Ohlášení nakonfigurované čtečky
směr: Příjem

<- 000042: 2019-02-07 19:01:48,9894633 +0,0792386
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |-------------- hlavicka ------| |---------------- data –-----------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FD FE 42 03 F2 04 3E 06 38 36 FC 3E 06 38 36 FD FF 01 01 46 57 .. .. .. 00 28 2B
        | | | | | | | | | | | | | | | |
        FD = Destination (0xFF = všem)| | | | | | | | |
        | | | | | | | | | | | | | | |
        FE = Source (0xFE od síťového zařízení s MAC) | | | | | |
        | | | | | | | | | | | | |
        42 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | | | | | |
        | | | | | | | | | | | |
        03 = Packet flag | | | | | | | | |
        | | | | | | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | | | | | | |
        | | | | | | | | | | |
        04 = Délka hlavičky| | | | | | | |
        | | | | | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení | | | | | | |
        | | | | | | | | |
        FC = ID zprávy FN_EVPRESENT | | | |
        | | | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení podruhé | | |
        | | | | | | |
        FE = není přiřazena žádná řídící jednotka
        | | | | | |
        01 = délka binárních parametrů
        | | | | |
        01 = délka binárních parametrů
        |-> počátek textové identifikace čtečky
        | | |
        00 = ukončení řetězce
        | |
        D7 = crc1
        |
        22 = crc2

Potvrzení přijetí FN_EVPRESENT řídící jednotkou
směr: Vysílaní

-> 000044: 2019-02-07 19:01:49,0562100 +0,0664960
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
|synchronizace| |------ hlavicka --------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 08 00 F2 04 3E 06 38 36 09 C2 4B
        | | | | | | | | | |
        FE = Destination - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | | | | |
        FD = Source - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | | |
        08 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | | |
        02 = Packet flag | | |
        | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | | |
        04 = Délka hlavičky| |
        | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení
        | | |
        09 = ID paketu FN_EVPRESENT_ACK
        | |
        CA = crc1
        |
        4F = crc2

        *********** KONEC KONFIGURACE 1. ČTEČKY *************

*********** IDENTIFIKACE UŽIVATELE NA 1. ČTEČCE, POVOLENÍ VSTUPU *************
FN_DC_CARDREADED – Zpráva o přečtení čipu
směr: Příjem

<- 000062: 2019-02-07 19:02:26,5797894 +4,6269908
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |--------- hlavicka -----------| |---------------- data –-------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FD FE 15 80 F2 04 3E 06 38 36 91 11 00 0A 30 38 30 39 41 45 34 30 41 35 A9 EA
        | | | | | | | | | | | |
        FD = Destination (0xFF = všem)| | | | |
        | | | | | | | | | | |
        FE = Source (0xFE od síťového zařízení s MAC) | |
        | | | | | | | | |
        15 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | |
        | | | | | | | |
        80 = Packet flag (8X -Zpráva vyžadující potvrzení ) | |
        | | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | | |
        | | | | | | |
        04 = Délka hlavičky | | | |
        | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení | |
        | | | | |
        91 11 = ID zprávy (oba byty jako ID 91 11) |
        | | | |
        0A = délka řetězce s UID | |
        | | |
        |-> počátek řetězce s UID | |
        | |
        A9 = crc1
        |
        EA = crc2

Potvrzení - od řídící jednotky o přečtení čipu
směr: Vysílaní

-> Potvrzení od řídící jednotky
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
|synchronizace| |------ hlavicka -----------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 07 40 F2 04 3E 06 38 36 84 15 UUUUţý.@ň.>.86„.
        | | | | | | | | |
        FE = Destination - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | | | |
        FD = Source - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | |
        07 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | |
        40 = Packet flag (4X potvrzovací paket)
        | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | |
        04 = Délka hlavičky|
        | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení
        | |
        84 = crc1
        |
        15 = crc2

POZN.: Paket nemá ID zprávy

Povolení vstupu - od řídící jednotky
směr: Vysílaní

-> 000064: 2019-02-07 19:02:26,6639271 +0,0839084

celý paket:
 00 55 55 55 55 FE FD 25 81 F2 04 3E 06 38 36 E0
 06 3A 00 1E 00 00 00 14 90 03 00 03 A0 0F 32 00
 00 00 0A 00 88 13 64 00 00 00 00 00 00 49 E4

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |-------------- hlavicka ------| |------------- data ---------------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 25 81 F2 04 3E 06 38 36 E0 06 3A 00 1E 00 00 00 14 90 03 .. .. .. 00 49 E4
        | | | | | | | | | | | |
        FE = Destination (0xFE od síťového zařízení s MAC) | |
        | | | | | | | | | | |
        FD = Source (0xFF = všem) | | | | |
        | | | | | | | | |
        42 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | |
        | | | | | | | |
        81 = Packet flag | | | | |
        | | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | | |
        | | | | | | |
        04 = Délka hlavičky| | | |
        | | | | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení | |
        | | | | |
        E0 = ID zprávy povolení přístupu | |
        | | | |
        |-> pro mě nahodilé data (hrající melodii)
        | | |
        1E = doba sepnutí relé v des. sec (1E = 3 sec)
        | |
        D7 = crc1
        |
        22 = crc2

Potvrzení přijetí povelu o otevření
směr: Příjem

<- Potvrzení přijetí povelu o otevření
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
|synchronizace| |------ hlavicka -----------| |crc|
 00 55 55 55 55 FD FE 07 41 F2 04 3E 06 38 36 85 14
        | | | | | | | | |
        FD = Destination - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | | | |
        FE = Source - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | |
        07 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | |
        41 = Packet flag (4X potvrzovací paket)
        | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | |
        04 = Délka hlavičky|
        | | |
        3E 06 38 36 = MAC zařízení
        | |
        85 = crc1
        |
        14 = crc2

POZN.: Paket nemá ID zprávy

        *********** IDENTIFIKACE UŽIVATELE NA 2. ČTEČCE, ZAMÍTNUTÍ VSTUPU *************
FN_DC_CARDREADED – Zpráva o přečtení čipu
směr: Příjem

<- 000076: 2019-02-07 19:02:42,6917855 +1,9740194
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |--------- hlavicka -----------| |---------------- data –-------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FD FE 15 81 F2 04 29 17 E7 D6 91 11 00 0A 30 46 30 38 43 34 39 43 35 39 9B 90
        | | | | | | | | | | | |
        FD = Destination (0xFF = všem)| | | | |
        | | | | | | | | | | |
        FE = Source (0xFE od síťového zařízení s MAC) | |
        | | | | | | | | |
        15 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | |
        | | | | | | | |
        81 = Packet flag (8X -Zpráva vyžadující potvrzení ) | |
        | | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | | |
        | | | | | | |
        04 = Délka hlavičky | | | |
        | | | | | |
        29 17 E7 D6 = MAC zařízení | |
        | | | | |
        91 11 = ID zprávy (oba byty jako ID 91 11) |
        | | | |
        0A = délka řetězce s UID | |
        | | |
        |-> počátek řetězce s UID | |
        | |
        9B = crc1
        |
        90 = crc2

Potvrzení - od řídící jednotky o přečtení čipu
směr: Vysílaní

-> Potvrzení od řídící jednotky
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
|synchronizace| |------ hlavicka -----------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 07 41 F2 04 29 17 E7 D6 BC C9 UUUUţý.@ň.>.86„.
        | | | | | | | | |
        FE = Destination - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | | | |
        FD = Source - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | |
        07 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | |
        41 = Packet flag (4X potvrzovací paket)
        | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | |
        04 = Délka hlavičky
        | | |
        29 17 E7 D6 = MAC zařízení
        | |
        BC = crc1
        |
        C9 = crc2

POZN.: Paket nemá ID zprávy

Zamitnutí vstupu - od řídící jednotky
směr: Vysílaní

-> 000064: 2019-02-07 19:02:26,6639271 +0,0839084

celý paket:
 00 55 55 55 55 FE FD 23 82 F2 04 29 17 E7 D6 90
 03 00 03 88 13 32 00 94 11 32 00 A0 0F 32 00 AC
 0D 32 00 B8 0B 32 00 00 00 00 00 5A 71

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. .. ..
|synchronizace| |-------------- hlavicka ------| |------------- data ---------------------| |crc|
 00 55 55 55 55 FE FD 23 82 F2 04 29 17 E7 D6 90 03 00 03 88 13 32 00 94 11 32 .. .. .. 00 5A 71
        | | | | | | | | | | |
        FE = Destination (0xFE od síťového zařízení s MAC)| | |
        | | | | | | | | | |
        FD = Source (0xFF = všem) | | | |
        | | | | | | | |
        23 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu | |
        | | | | | | |
        82 = Packet flag (8X -Zpráva vyžadující potvrzení ) | |
        | | | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2 | |
        | | | | | |
        04 = Délka hlavičky| | |
        | | | | |
        29 17 E7 D6 = MAC zařízení | |
        | | | |
        90 = ID zprávy zamitnuti přístupu | |
        | | |
        |-> pro mě nahodilé data (hrající melodii)| |
        | |
        D7 = crc1
        |
        22 = crc2

Potvrzení přijetí povelu o zamitnutí vstupu
směr: Příjem

<-
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
|synchronizace| |------ hlavicka -----------| |crc|
 00 55 55 55 55 FD FE 07 42 F2 04 29 17 E7 D6 BF C8
        | | | | | | | | |
        FD = Destination - 0xFD = řídící jednotka
        | | | | | | | |
        FE = Source - 0xFE zařízení na síti, adresované MACem
        | | | | | |
        07 = délka dat bez posledních 2 bytů CRCu
        | | | | |
        42 = Packet flag (4X potvrzovací paket)
        | | | | |
        F2 = verze protokolu Fernet2
        | | | |
        04 = Délka hlavičky|
        | | |
        29 17 E7 D6 = MAC zařízení
        | |
        BF = crc1
        |
        C8 = crc2

POZN.: Paket nemá ID zprávy

Co jsem zjistil:

pakety s flag 4X – nemaji ID zpravy
pakey s flag 0X a 8X – maji ID zapravy
XON ma verzi protokolu 00

pakty s flag 4X – zahodit

tabulka shrnujici celou komunikaci:
smer	flag	ID	dest	sour	mac	popis
-------------------------------------------- --------------------------------------------
prijem	0X	0B	FF	FE	mac	ohlaseni ctecky FN_EVDEVICEPOWERUP -ignoruj i
--------
primen	0X	02	FF	FE	mac	Ohlášení nenakonfigurované čtečky FN_EVNOTCONFIGURE -> poslat FN_CMHWCONFTERM
vysilam	0X	03	FE	FD	mac	Potvrzení ohlášení čtečky řídící jednotkou

--------
prijem	0X	FC	FF	FE	mac	Ohlášení nakonfigurované čtečky FN_EVPRESENT -> poslat Potvrzení přijetí	FN_EVPRESENT řídící jednotkou
vysilam	0X	09	FE	FD	mac	Potvrzení přijetí FN_EVPRESENT řídící jednotkou

--------
prijem	8X	91	FF	FE	mac	FN_DC_CARDREADED – Zpráva o přečtení čipu -> poslat Potvrzení - od řídící	jednotky o přečtení čipu
vysilam	4X	XX	FE	FD	mac	Potvrzení - od řídící jednotky o přečtení čipu -> rozhodnu se zda povolim vstup	nebo zamitnu -> posllam povoleni/zamitnuti

v pripade povoleni:
vysilam	8X	E0	FE	FD	mac	Povolení vstupu - od řídící jednotky -> mel by nasledovat prijem potvrzeni povoleni (ale neni potreba)
prijem	4X	XX	FD	FE	mac	Potvrzení přijetí povelu (jakyho se neskouma, musel bych zkoumat posloupnost X0	X1 X2 X3 packet flagu, misto toho vzdy posilan X0 a take ocekavam X0)

v pripade zamitnuti:
vysilam	8X	90	FE	FD	mac	Zamitnutí vstupu - od řídící jednotky -> mel by nasledovat prijem potvrzeni povoleni (ale neni potreba)
prijem	4X	XX	FD	FE	mac	Potvrzení přijetí povelu (jakyho se neskouma, viz vyse)